## Slide 1
Energetische Stadtentwicklung
„Zukunft Quartier“
Gemeinde Schöppingen
kommunale Wärmeplanung (KWP)
Bürgerinformationsveranstaltung 13.04.2026
Notes: Marktstr.
Links: Pankratiuskirche

## Slide 2: Agenda
Vorstellung / Einführung
Kommunale Wärmeplanung
  Gegebenheiten
  Vorgehensweise
  Erste Ergebnisse
Projektplan
Nächste Schritte
Diskussion

## Slide 3: Zur Unterstützung bei der „Jahrhundertaufgabe Wärmewende“ wurde die wärmelokal GmbH gegründet
Stadtentwicklung trifft Infrastrukturbetrieb

## Slide 4: Zahlen & fakten
Kurzprofil der DSK
3,6 Mio. Euro Eigenkapital
Aktiv in 16 Bundesländern
Mehr als 1.000 Projekte im gesamten Bundesgebiet
Über 4,5 Mrd. Euro verwaltetes Treuhandvermögen
1957 gegründet
Rund 300 Mitarbeitende aus den Bereichen Stadtplanung, Raumplanung, Architektur, Geografie, Ingenieurwesen, Archäologie, BWL, Jura, Immobilien, Kommunikation & Sozialwissenschaften.

## Slide 5: Wir sind in ganz Deutschland zu hause
Kurzprofil der DSK
  20 Standorte bundesweit:
  Berlin/Brandenburg, Bielefeld, Bonn, Bremen, Cottbus, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Föhr, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Leipzig, Neumünster, Nürnberg, Osnabrück, Rhein-Main, Weimar, Wismar
  Zentrale in Wiesbaden
  & zahlreiche Projektbüros

## Slide 6: Leistungen
Unsere Leistungen
DSK GmbH

## Slide 7: Klimaschutz / Energie / Mobilität / Nachhaltigkeit
Zukunft Quartier
→ Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) und anschliessendes Klimaschutzmanagement
→ Allgemeine Energie- und Versorgungskonzepte
→ Mobilitätskonzepte und Lösungen für Digitalisierung und Smart Cities
→ Klimafolgegutachten, Klimaanpassungskonzepte, Luftaustauschkonzepte etc.
→ Kommunale Wärmeleitplanung
→ Machbarkeitsstudie Wärmenetze (BAFA) Modul i
→ Klimaquartier plus: ein aktives quartier, das über das jahr mehr energie lokal und regenerativ erzeugt, als es verbraucht.
Eine Auswahl unserer Referenzprojekte: Föhr-Amrum / Moringen / Malente / Cottbus / Villingen-Schwenningen / Weilmünster / Bad Salzungen / Kerpen / Petersaurach / Gütersloh
https://dsk-gmbh.de/#ZukunftQuartier
Quelle: Christian Buck

## Slide 8: Ganzheitliche Unterstützung für Kommunen bei den Herausforderungen der Wärmewende
Beratung und Fördermittelmittelmanagement
Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten nach dem Wärmeplanungsgesetz
Begleitung und Umsetzung der Maßnahmen aus der Kommunalen Wärmeplanung
Gründung gemeinsamer Betreibergesellschaften auf Wunsch der Kommunen

## Slide 9
wärmeplanung / wärmewendestrategie
Quelle: ArTo - stock.adobe.com
Notes: Marktstr.
Links: Pankratiuskirche

## Slide 10: Aktuelle Rahmenbedingungen auf Bundesebene
Klimaschutzgesetz (KSG) führt verpflichtende sektorale CO2-Minderungsziele ein und verschärft Gesamtzielsetzung
Gebäudeenergiegesetz (GEG) stellt Anforderungen an Gebäudehülle und Wärmeversorgung (Anteil nachhaltiger Energien an der Wärmeversorgung beim Heizungstausch/Neubau muss seit 01.01.2024 mind. 65 % betragen)
Brennstoffemissionsgesetz (BEHG) führt CO2-Bepreisung als wesentliches Steuerungselement ein (2021 25 €/t CO2 – 2025 55 €/t CO2  danach Zertifikathandel → weitere Steigerung wahrscheinlich, da Zertifikatmenge an Zielvorgaben der EU gekoppelt)
Fossile Energieträger (Gas, Öl, …) werden kontinuierlich verteuert → Anreiz für Sanierung und Umstieg auf erneuerbare Energien
Externer Faktor: Wandel auf dem Energiemarkt führt aktuell unabhängig davon zu extremen Preisschwankungen
Wärmeversorgung: Besondere Herausforderung für innerstädtische Quartiere sowie Gebäudebestand
Lösungsansatz: Netzbasierte Wärmeversorgung mit Einbindung nachhaltiger Energien
Gebäudesektor muss in 20 Jahren klimaneutral werden!

## Slide 11: Die entwicklung des co2-preises
Fossile Energieträger sollen aus dem Markt gedrängt werden
Chart: Diskurs und aktueller Stand (CO2-Preis in €/t)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
MCC-PIK (Verkehr) | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130
MCC-PIK (Gebäude)* | 46 | 53.4 | 60.8 | 68.2 | 75.6 | 83 | 90.4 | 97.8 | 105.2 | 112.6 | 120
DIW | 35 | 49.5 | 64 | 78.5 | 93 | 107.5 | 122 | 136.5 | 151 | 165.5 | 180
CO2-Preis (1. Klimapaket) | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35
 | 35 | 60
CO2-Preis (aktuell) | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 55
 | 55 | 65
Chart: CO2-Preisaufschlag ct/kWh
| 2021 (25 €/t) | 2022 (30 €/t) | 2023 (35 €/t) | 2024 (45 €/t) | 2025 (55 €/t) | 2026 (65 €/t) | 2030 (120 €/t)
Erdgas (Netto) | 0.455 | 0.546 | 0.637 | 0.819 | 1.001 | 1.1833 | 2.1845
Erdgas (Brutto) | 0.54157 | 0.64988 | 0.7582 | 0.97482 | 1.1915 | 1.4081 | 2.5995
Heizöl (Netto) | 0.66907 | 0.80288 | 0.9367 | 1.2043 | 1.472 | 1.7396 | 3.2115
Heizöl (Brutto) | 0.79619 | 0.95543 | 1.1147 | 1.4331 | 1.7516 | 2.0701 | 3.8217
* MCC-PIK schlägt für den Sektor Gebäude die Verrechnung der CO2-Steuer mit der Energiesteuer vor, woraus sich gegenüber dem Verkehr geringere CO2-Steuersätze ergeben

## Slide 12: Entwicklungspfade im wärmesektor bis 2050
Entwicklungspfad bis 2050:
Verdrängung von Ölkesseln
Rückgang von Gas- und Biomassekesseln auf 20 %
Fernwärme 45 %
Elektrische Wärmepumpen 32 %
Nutzung Wärmepotentiale und Gewinnung von Strom für Wärmepumpen
Quelle: Engelmann et al., 2021, „Systemische Herausforderungen der Wärmewende“, im Auftrag des Bundeumweltamtes
Folie nach: Bracke et al., „Optionen für EVU bei der Transformation und Defossilisierung der kommunalen und industriellen Wärmeversorgung“
Zielsetzung:
Reduktion der CO2-Emissionen um 100%

## Slide 13: Verzahnung der 65 %-EE-Vorgabe mit der kommunalen Wärmeplanung
Quelle: PWC Leagel

## Slide 14: Arbeitsschritte der kommunalen wärmeplanung
Quelle: PWC Leagel

## Slide 15: Projektplan & Ausblick
Projektplan Stand März 2026

## Slide 16: Bestandsanalyse Sanierungsstand
Sanierungsbedarf in ¾ des Bestands vorhanden

## Slide 17: Bestandsanalyse Gebäudetypen
Vorwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser

## Slide 18: Wärmeflächendichte
Wirtschaftlich ab ca. 500 MWh/(ha*a)

## Slide 19: WärmeLiniendichte
Wirtschaftlich ab ca. 1.500 kWh/(m*a)

## Slide 20: Potenzialanalyse photovoltaik freiflächen
Ausbau | Jahresertrag [GWh/a] Ausgehend von Jahresmedian | Jahresertrag [GWh/a] Ausgehend von Wintermedian | Install. Leistung [kW] | Fläche [m2]
1% | 112,7498 | 36,4289 | 35.783,70 | 471.616
5% | 563,749 | 182,1445 | 178.918,50 | 2.359.580
10% | 1.127,498 | 364,289 | 357.837 | 4.719.160
25% | 2.818,745 | 910,7225 | 894.592,50 | 11.797.900
50% | 5.637,49 | 1.821,445 | 1.789.185 | 23.595.800
100% | 11.274,98 | 3.642,89 | 3.578.370 | 47.191.600
Potenzial vorhanden
Weitere untersuchte Potenziale:
Geothermie
Biomasse
Abwärme
Windkraft
Wasser

## Slide 21: Einteilung in Versorgungsgebiete
Gebiete außerhalb des Ortskerns und Eggerode als Dezentral eingestuft

## Slide 22: Einteilung in Versorgungsgebiete
Faktoren: Wärmebedarf, Potenziale, Sanierungsstand, Ankerkunden, Wärmenetze

## Slide 23: Endenergiebedarfsentwicklung
Fossil → Erneuerbar

## Slide 24: Treibhausgasemissionen
27000 Tonnen pro Jahr → 1000 Tonnen pro Jahr

## Slide 25: Bestandsanalyse Vorhandenes Wärmenetz
Lage | Feuerstiege 8, 48624 Schöppingen
Art | Wasser
Jahr der Inbetriebnahme | 08.2018
Gesamte Wärmenachfrage | 15.12.2021 - 15.12.2022: 766,10 MWh/a 15.12.2022 - 15.12.2023: 670,80 MWh/a 15.12.2023 - 15.12.2024: 634,40 MWh/a Ø 690,43 MWh/a
Gesamte Anschlussleistung | 495 kW
Auslastung bei Spitzenlast | 50 %
Vor- und Rücklauftemperaturen | 85/55 °C
Gesamte Trassenlänge | 0,377 km
Gesamtanzahl der Anschlüsse | 4
Höhe der Wärmeverluste | Ca. 13 kW

## Slide 26: Bestandsanalyse POT. Erweiterung des Wärmenetzes
Lage | Feuerstiege 8, 48624 Schöppingen
Art | Wasser
Jahr der Inbetriebnahme | 08.2018
Gesamte Wärmenachfrage | 15.12.2021 - 15.12.2022: 766,10 MWh/a 15.12.2022 - 15.12.2023: 670,80 MWh/a 15.12.2023 - 15.12.2024: 634,40 MWh/a Ø 690,43 MWh/a
Gesamte Anschlussleistung | 495 kW
Auslastung bei Spitzenlast | 50 %
Vor- und Rücklauftemperaturen | 85/55 °C
Gesamte Trassenlänge | 0,377 km
Gesamtanzahl der Anschlüsse | 4
Höhe der Wärmeverluste | Ca. 13 kW

## Slide 27: Bestandsanalyse Vorhandenes Wärmenetz
Lage | Haverbeck 30 - Münsterstraße 59, 48624 Schöppingen
Art | Wasser
Jahr der Inbetriebnahme | 2012 - 2014
Gesamte Wärmenachfrage | 2.500 MWh/a - 3.000 MWh/a
Gesamte Anschlussleistung | -
Auslastung bei Spitzenlast | 75 %
Vor- und Rücklauftemperaturen | 80/60 °C
Gesamte Trassenlänge | 2,5 km
Gesamtanzahl der Anschlüsse | 12
Höhe der Wärmeverluste | 15 %

## Slide 28: Bestandsanalyse Pot. Erweiterung des Wärmenetzes
Lage | Haverbeck 30 - Münsterstraße 59, 48624 Schöppingen
Art | Wasser
Jahr der Inbetriebnahme | 2012 - 2014
Gesamte Wärmenachfrage | 2.500 MWh/a - 3.000 MWh/a
Gesamte Anschlussleistung | -
Auslastung bei Spitzenlast | 75 %
Vor- und Rücklauftemperaturen | 80/60 °C
Gesamte Trassenlänge | 2,5 km
Gesamtanzahl der Anschlüsse | 12
Höhe der Wärmeverluste | 15 %

## Slide 29: Potenzialanalyse Biomasse
Kreis/ Gemeinde | Forstwirtschaft [GWh/a] | Landwirtschaft [GWh/a] | Abfallwirtschaft [GWh/a] | Gesamt [GWh/a]
Borken | 44,56 | 940,53 | 140,45 | 1125,54
Schöppingen | 2,16 | 45,55 | 6,80 | 54,50

## Slide 30: Ausgangssituation
Die Gemeinde Schöppingen hat sich zum Ziel gesetzt, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die Klimaschutzziele der Landesregierung und der Stadt Werlte, insbesondere die Reduzierung des CO2-Aufkommens unter Beachtung einer angemessenen Wirtschaftlichkeit, zu fördern und zu entwickeln.
Dazu beabsichtigt die Gemeinde Schöppingen mit einem Partner, die Energieversorgung mit dem Ziel der CO2-Neutralität sowie weitere Elemente der Daseinsvorsorge und Wirtschaftsförderung zukünftig integrativ und nachhaltig zu erbringen.
Durch eine nachhaltige Energieversorgung soll u.a. die Attraktivität des Standortes auch im Hinblick auf die Wohn- und Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Die gemeinsamen Absichten der Partner werden dafür mit der Unterzeichnung eines Letter of Intent festgehalten.
Anhand von Konzeptentwürfe und der Bewertungsmatix ist die Festlegung auf einen Partner (XXX) erforderlich.
Klimaschutzziele
Reduzierung CO2
Entwicklung
Energieversorgung
Daseinsvorsorge & Teilhabe
Letter of Intent
Steigerung Attraktivität des Standortes Werlte
Unternehmens-strategie 2030

## Slide 31
„Energie SCHÖPPINGEN GmbH“
(51% Gemeinde Schöppingen, 49% Dritte, 50T€ Stammkapital)
Eigenverbrauch Biogas
Gemeinde Schöppingen
Dritte
Wärmelieferung
Wärmelieferung
Wärmelieferung
Mischpreis Wärme
Mischpreis Wärme
Mischpreis Wärme
Gemeinde Schöppingen
Holding (?)
Kapitaleinlage x T€ ?
Ausschüttung
~xT€/a
Investition
x mio.€
Investition und Bau Erzeugung
Investition und Erweiterung Netz + HAST
Finanzierung
ENTWURF: Finanzierungs- und Gesellschaftskonzept
Biogas GmbH / Genossenschaft / wärmelokal GmbH
Ausschüttung
xT€/a
Techn./kaufm. Geschäftsbesorgung
Kapitaleinlage x T€ ?

## Slide 32: Beschlussvorschlag
Auswahl der Partners für die weitere Befassung
Partner
Auf Grundlage der
Qualität der Konzepte und des Umsetzungsfahrplans
Finanzkraft
Erfahrung mit vergleichbaren Projekten
Manpower und Kapazitäten

## Slide 33: Nächste Schritte
Beziehungen zum Partner
  Verhandlungen zum Wärmepreis
Gesellschaftsrechtliche Ebene
  Entscheidung für Kooperationspartner
Technische Ebene
  Maßnahmen zur Minderung von Netzverlusten
Stadtplanerische Ebene
Klärung zu weiteren Versorgungsgebieten (auf Basis der Wärmeplanung)
  Verhandlungen zu Wärmemengen Lieferkonditionen
  Ggf. Übernahme von Anlagen (Erzeugung und Netz)
  Einbindung Kommunalaufsicht
  Aushandeln gesellschaftsrechtlicher Grundlagen der gemeinsamen Unternehmung
  Wirtschaftsplan
  Ggf. Alternatives Versorgungskonzept

## Slide 34: Ziel
Kommunale Wärmeplanung
IEQK mit integrierter MBS
BEW Modul 2
Sanierungsmanagement
Wärmenetz
dezentral
Abdeckung des ganzen Quartiers und vollumfängliche Unterstützung jedes Eigentürmers im Untersuchungsgebiet
Machbarkeitsstudie nach BEW Modul 1
Integriertes energetisches Quartierskonzept nach KfW432
Notes: Neue Bilanz einbauen

## Slide 35: Mögliche Zeitschiene
Q4 2026
30.06.2027
Ab 30.06.2028
Q2 2027
Ca. 12 Monate für eventuelle Errichtung einer neuen Erzeugungsanlage
vertragliche Bindung von Kunden im Netzgebiet (Nachverdichtung)
Neue Gesellschaft übernimmt Netzbetrieb & Wärmeversorgung
Entscheidung über Kooperationspartner
Einbindung der Kommunalaufsicht positiv erfolgt
Gründungsprozess der Energiegesellschaft
Vertiefung Versorgungskonzept und Entscheidung über künftige Energieerzeugungsstruktur
Klärung + gebäudeseitige Maßnahmen zur Verringerung der Netzverluste
vor 30.06.2027 Gründung Energiegesellschaft

## Slide 36
Reduzierte Variante Moringen
Hypothetisches Wärmenetz in Endausbaustufe, aus dem IEQK „Stadtkern & Oberdorf“
Heizzentrale Ost
Standort für:
Wärmepumpe (Luft)
BHKW
Gaskessel
Pufferspeicher
Kein Hackgut-Kessel
Heizzentrale West
(entfällt)
Gesondert untersuchte Erweiterung
Notes: Bei dieser Variante wird von einer Nutzung von Erdgas ausgegangen, so lange es die Rahmenbedingungen für Wärmenetze zulassen (2040 80% EE). Dann schrittweise Umstellung auf Biomethan

## Slide 37
Zusammenfassung Moringen
Σ-Bedarfs- und Betriebskosten
Ohne Erweiterung
Parameter | Wert [€]
Wärmeerzeuger | 5.659.807
Netzkomponenten | 5.852.067
Gesamt | 13.462.338
Inkl. BEW-Förderung | 8.978.855
Kostenart | Wert [€]
Bedarfsgebundene Kosten | 1.699.449
Betriebskosten | 124.242
Σ-Investkosten
Netz-
parameter
Wärmepreis
Kostenart | Wert | Einheit
Wärmegestehungspreis | 15,8 | ct/kWh
Mit Erweiterung
Parameter | Wert [€]
Wärmeerzeuger | 4.220.160
Netzkomponenten | 22.202.062
Gesamt | 16.500.764
Inkl. BEW-Förderung | 10.977.862
Kostenart | Wert [€]
Bedarfsgebundene Kosten | 2.012.983
Betriebskosten | 141.862
Parameter | Wert |  | Einheit
Netzwärme | 13.400 | 16.200 | MWh/a
Länge (mit Anschlüssen) | 4,8 | 6,2 | km
Gebäudeanzahl | 135 | 148 | -
Kostenart | Wert | Einheit
Wärmegestehungspreis | 15,8 | ct/kWh
Notes: 7.804.861 (falscher Wert bei Netzkomponente eingetragen)

## Slide 38: Aufstellung der Wärmelokal im Zusammenhang mit der Umsetzung von Wärmeprojekten

## Slide 39: KFW 432

## Slide 40: Zukunft Quartier Ansprechpartner
Volker Broekmans Leitung Zukunft Quartier / Klima / Energie Energieauditor
Büro Düsseldorf EUREF-Campus 1 C, 40472 Düsseldorf
Telefon 0211 56002-14 Mobil 0172 5721403 E-Mail volker.broekmans@dsk-gmbh.de
Albert Schwarz Projektbearbeitung Zukunft Quartier / Klima / Energie
Büro Bielefeld Mittelstraße 55, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 584864-18 E-Mail albert.schwarz@dsk-gmbh.de
Dustin Schneidereit Projektbearbeitung Zukunft Quartier / Klima / Energie
Büro Düsseldorf EUREF-Campus 1 C, 40472 Düsseldorf
Telefon 0211 56002-21 E-Mail dustin.schneidereit@dsk-gmbh.de
Jason Schleicher Projektbearbeitung Zukunft Quartier / Klima / Energie
Büro Bielefeld Mittelstraße 55, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 584864-39 E-Mail jason.schleicher@dsk-gmbh.de

## Slide 41
Klima-positive Stadt
Vielen Dank!
Gibt es
Fragen und Anregungen?